## Slide 1
FreeRTOS + ESP32
Marco teórico mínimo para los proyectos de la materia
Técnicas Digitales 2 · UTN Paraná · Ingeniería Electrónica

## Slide 2
Objetivos de la clase
1
Explicar qué es un RTOS y por qué un solo loop() no alcanza cuando hay varias tareas
2
Reconocer tasks, scheduler, prioridades y los dos núcleos del ESP32
3
Entender colas, ISR, stack/heap y cómo se controla una task
4
Leer el código de los proyectos de la materia, empezando por el blink de dos LEDs

## Slide 3
Del loop() al problema
Modelo clásico
El MCU ejecuta instrucciones una tras otra.
En Arduino: setup() una vez y loop() para siempre.
Sirve para un LED, un sensor o un ensayo corto. El programa es una sola cola de trabajo.
Cuando se queda corto
Sensor + Wi-Fi + pantalla + botón al mismo tiempo.
Un delay() frena todo el programa.
Tiempos distintos se mezclan.
El código se vuelve difícil de mantener.
Se pueden perder eventos.

## Slide 4
RTOS y FreeRTOS
RTOS = Real-Time Operating System: sistema pequeño y eficiente para micros
Multitarea: varias tasks parecen correr en paralelo
El scheduler es el director de orquesta: decide quién usa el CPU
FreeRTOS es open source, liviano y muy usado en industria
En ESP32 ya viene incluido (Arduino y ESP-IDF)
Free
RTOS
freertos.org

## Slide 5
Ventajas principales
Organización
Cada task tiene un rol claro: sensor, comunicación, display, consola.
Mejor uso del CPU
Mientras una task espera, otra puede ejecutarse.
Respuesta predecible
Las prioridades atienden primero lo urgente.
Escalabilidad
Se agregan funciones sin reescribir todo el loop().

## Slide 6
Concepto central: Tasks
Una task es un mini-programa dentro del programa
Se escribe como una función con bucle infinito: for(;;) { ... }
Tiene nombre, prioridad y stack (memoria propia)
El scheduler alterna entre tasks según prioridad y estado
En un núcleo, solo una task corre a la vez
Tiempo ->
Task LED 1
Task LED 2
Task otras

## Slide 7
Scheduler, prioridades y delay
Mayor número de prioridad = más importante
El scheduler es expulsivo: si entra una task más urgente, le quita el CPU a la otra
vTaskDelay() hace esperar sin bloquear el resto del sistema
Dentro de una task, preferir vTaskDelay() (o pdMS_TO_TICKS) y no delay()
Ejemplo
Alta prioridad: medir un período con precisión.
Baja prioridad: un cálculo pesado.
Si subimos la prioridad del cálculo, la medición pierde tiempos: eso es jitter.

## Slide 8
Dual-core en ESP32
Core 0
Suele llevar Wi-Fi, Bluetooth y el servidor web.
La red consume CPU y no es muy predecible.
Función típica: xTaskCreatePinnedToCore(..., 0)
Core 1
Conviene usarlo para lo que tiene que responder a tiempo: sensores, medición, control.
Así la red no le roba el CPU a lo urgente.
Función típica: xTaskCreatePinnedToCore(..., 1)

## Slide 9
Colas y productor-consumidor
Una queue es un buzón: una task deja datos, otra los retira
Productor: genera eventos o mediciones
Consumidor: los procesa a su ritmo
Si la cola está vacía, el consumidor espera sin gastar CPU
Así dos tasks se hablan sin compartir variables a lo loco
Productor
(botón / sensor)
v
Queue
(buzón)
v
Consumidor
(lógica / display)

## Slide 10
Semáforos, eventos y mutex
Semáforo
Analogía: una bandera.
Transporta: nada, solo un aviso.
Para qué: despertar a una task.
Ejemplo: llegó el flanco, seguí.
Evento
Algo que pasó: flanco, timeout, comando.
No es un objeto aparte en FreeRTOS.
Se avisa con cola (si hay dato) o con semáforo (si solo hay que despertar).
Mutex
Analogía: un candado.
Transporta: nada; reserva un recurso.
Para qué: Serial, I2C, una variable compartida.
Dos tasks no lo usan a la vez.
¿Cuál uso?
Cola
Hay que pasar un dato
(timestamp, comando, medición).
Semáforo
Solo hay que despertar
a otra task: pasó algo.
Mutex
Dos tasks quieren el mismo
recurso (Serial, bus I2C).

## Slide 11
ISR: capturar y encolar
Una ISR (rutina de interrupción) debe ser muy corta
Regla: no calcular, no imprimir, no esperar
Sí: guardar un timestamp o un flanco y mandarlo a una queue
Una task se despierta, lee la cola y hace el trabajo pesado
Cadena corta
Flanco en un pin
-> ISR captura el tiempo
-> xQueueSendFromISR
-> TaskMeasure calcula período y jitter

## Slide 12
Memoria: stack, heap y high water mark
Stack
Memoria propia de cada task.
Ahí van variables locales y llamadas a funciones.
Si se acaba: el sistema se cuelga o se resetea.
Heap
Memoria dinámica compartida.
FreeRTOS y Arduino piden de acá (colas, strings, Wi-Fi).
xPortGetFreeHeapSize() dice cuánto queda.
High water mark
Lo más cerca que estuvo una task de quedarse sin stack.
Es el mínimo histórico de pila libre.
Sirve para dimensionar el stack.

## Slide 13
Estados y control de tasks
Running
Está usando el CPU ahora.
Ready
Quiere correr; espera su turno.
Blocked
Espera un delay, una cola o un evento.
Control desde otra task (Proyecto 4)
Suspender / reanudar: pause sensor · resume sensor
Cambiar prioridad: priority logger 5
Consultar: tasks · status
Una task Watchdog puede vigilar que las demás sigan vivas.

## Slide 14
Máquina de estados y antirrebote
Máquina de estados
El semáforo no es un if suelto: es un conjunto de estados (rojo, verde, peatón pedido...).
Un evento dispara el cambio de estado.
Eso mantiene la lógica clara cuando hay varios tiempos y botones.
Antirrebote
Un botón mecánico rebota: varios flancos por una sola pulsación.
Hay que filtrar (tiempo o muestras) antes de tratarlo como evento.
Si no, el peatón pide el semáforo varias veces.

## Slide 15
FreeRTOS en Arduino (ESP32)
El core de ESP32 en Arduino IDE ya incluye FreeRTOS
En setup() se crean las tasks (xTaskCreate o PinnedToCore)
loop() puede quedar vacío: el scheduler toma el control
Cada task corre su propio for(;;) con vTaskDelay
setup()
v
xTaskCreate()
v
Scheduler
v
Tasks activas

## Slide 16
Ejemplo: dos LEDs (Proyecto 1)
void taskLedRapido(void *param) {
pinMode(2, OUTPUT);
for (;;) {
digitalWrite(2, !digitalRead(2));
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
}
}
void taskLedLento(void *param) {
pinMode(4, OUTPUT);
for (;;) {
digitalWrite(4, !digitalRead(4));
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
}
}
void setup() {
xTaskCreate(
taskLedRapido, "LedRapido",
2048, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(
taskLedLento, "LedLento",
2048, NULL, 1, NULL);
}
void loop() {
// vacío: corren las tasks
}

## Slide 17
Cómo se arma un sistema
Scheduler
elige quién corre
Tasks
cada servicio
Queue / ISR
eventos y datos
Core 0 / 1
dónde corre cada una
P1 Blink de 2 LEDs - dos tasks y vTaskDelay
P2 Semáforo peatonal - colas, eventos, FSM y antirrebote
P3 Profiling - prioridades, ISR, stack, jitter y dual-core
P4 Mini sistema operativo - consola, heap/stack y control de tasks
P5 Panel web - Wi-Fi en Core 0, medición a tiempo en Core 1

## Slide 18
Para llevarse
FreeRTOS reparte el CPU entre tasks según prioridad y núcleo
Colas, ISR cortas y stack/heap son el vocabulario de los proyectos
El ESP32 trae todo esto incluido: se trabaja en la práctica, no en instalar un RTOS
Recursos: freertos.org · docs.espressif.com
¿Preguntas?